Załącznik nr 7 – Parametry techniczne

przedmiotu zamówienia

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa pojazdu ciężarowego

w ramach Zadania: Dostawa koparko – ładowarki oraz pojazdu ciężarowego

w ramach Projektu pn.: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie”

______________________

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

Uwaga:

- Wykonawca ma obowiązek podać w kolumnie 4 wszystkie parametry oferowanego pojazdu ciężarowego.

- Parametr oferowany przez Wykonawcę należy potwierdzić słowem TAK/NIE a w punktach, gdzie Zamawiający określił wartości minimalne i maksymalne należy wpisać wartości rzeczywiste parametru. Zamawiający nie dopuszcza możliwości potwierdzania parametrów słowem TAK jeżeli wymagane jest wskazanie konkretnych parametrów charakteryzujących dostarczany element.

- Wykonawca ma obowiązek podać w kolumnie nr 4: rok produkcji, producenta, model, typ pojazdu - ciężarowego.

| Lp. | Opis | Opis parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego | Parametr oferowany przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  | Samochód ciężarowy typu wywrotka musi być fabrycznie nowy, nieeksploatowany, rok produkcji – 2018 | Fabrycznie nowy: ………..…… Rok produkcji: ……………..….. Producent: …………………..….. Model: ………………………..….. Typ: ………………………….…….. |
| 2. |  | Dopuszczalna masa całkowita DMC (18 000kg) | ………………………………………. |
| 3. | Silnik: | silnik wysokoprężny moc (minimum 250KM, maksymalnie 350KM) pojemność (6,5l maksymalnie 9l) emisja dwutlenku węgla (nie większa niż 70kg/100km) spełniający co najmniej normę EURO 6 dla emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów | ………………………………. ………………………………. ………………………………. ………………………………. ……………………….……… |
| 4. | Skrzynia biegów: | ilość biegów (minimum 6 w przód) zsynchronizowana sprzęgło jednotarczowe | ………………………………. ……………………………… ……………………………… |
| 5. | Kabina: | kabina 2 lub 3 osobowa z klimatyzacją tapicerka siedzeń (z winylu lub podobnego materiału – dopuszcza się pokrowce na fotele z materiału łatwozmywalnego) | ………………………………. ………………………………. |
| 6. | Napęd: | napęd (4x2 na tył) | ………………………………. |
| 7. | Ogumienie / koła: | obręcze kół o średnicy 22,5’’ i ogumieniu z bieżnikiem do ruchu lokalnego, ogumione koło zapasowe o średnicy 22,5’’. | ………………………………. ……………………………… |
| 8. | Zawieszenie: | zawieszenie resorowe lub pneumatyczne przednia oś pojazdu na pojedynczych kołach oś tylna na kołach bliźniaczych rozstaw osi (3750mm – 4400mm) stabilizator osi przedniej i tylnej nośność osi przedniej (minimum 7 t) nośność osi tylnej (minimum 10t) | ………………………….…… ……………………………… …………….………………… ……………………………… ……………………………… …………………….……….. ……………………………… |
| 9. | Wymiary kabiny: | szerokości (minimum 2130mm maksymalnie 2600mm) długości (minimum 1600mm maksymalnie 1800mm) wysokość od poziomu terenu do najwyższego punktu kabiny (maksymalnie 2800 mm) | ………………………………. …………………..………….. ………………………………. |
| 10. | Wyposażenie: | fabryczny radioodtwarzacz z nagłośnieniem blokada kierownicy z immobilizerem centralny zamek elektrycznie sterowane szyby boczne kabiny sterowane elektrycznie podgrzewane lusterka zbiornik paliwa (minimum 200 l) osuszacz powietrza podgrzewany lub równoważny błotniki na koła, osłony p-rowerowe, oklejenie taśmami odblaskowymi i tablice wyróżniające zderzak stalowy lub osłonięty plastikowymi osłonami system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – ABS elektroniczny system hamulcowy gniazdo zapalniczki lampa migowa okrągła typu kogut w kolorze żółtym (montaż na złącze magnesowe zasilanie z gniazda zapalniczki pojazdu lub zamontowana fabrycznie) | ………………………………. ………………………………. ……………………….………. ……………………….………. ……………………………….. ……………………………….. ………………………………... ………………………………… …………….………………….. …………….………………….. ………………………………… ………………………………… ………………………………… |
| 11. | Zabudowa: | skrzynia ładunkowa z wywrotem trójstronnym z burtami opuszczanymi i uchylnymi o długości (min. - 4500mm, maks. - 5200mm) o wysokości (min. - 800mm, maks. - 900mm) o szerokość (min. - 2 500mm, maks. - 2 600mm) wysokość od poziomu terenu do najwyższego punktu skrzyni ładunkowej (maks. 2500mm) ładowności (minimum 8 500kg) burty i podłoga stalowe lub aluminiowe burty boczne z zawiasami w osi dolnej i górnej burty boczne uchylne otwierane za pomocą dźwigni burty boczne opuszczane otwierane za pomocą dźwigni burty boczne posiadające system wspomagania podczas otwierania za pomocą sprężyn burta tylna uchylna sterowana pneumatycznie z kabiny podczas wyładunku skrzynia ładunkowa wyposażona w rolowaną plandekę na przedniej burcie | ……………………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….. ………………………………………… ……………………………... ……………………….…….. ……….…………………….. ……………………….…….. ……………………………… …………….………………. ……………..………………. ……………………………… |

__________________, dnia ____________

__________________________________

(pieczęć i podpis osoby/osób

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)